AV Master para Windows NT

Ver. 2.5

En este archivo se facilitan informaciones que no estuvieron a punto para ser incluidas en el manual.

Diferencias respecto a la versión anterior y nuevas funciones de la versión 2.5

Resumen de las nuevas funciones:

·	Nuevo Multifile Capturing; desaparece el límite de 2GB al realizar la captura mediante reinstalación automática de archivos AVI

Multifile Capturing:

Entrando en Clips / Ajustar parámetros der captura definirá usted primeramente la secuencia sucesiva de los discos en los que se debe realizar la grabación. Para activar la función Multifile Capture retire la marca de verificación en "Deshabilitar Multicaptura" (Si está activada la "Deshabilitar Multicaptura" sólo se grabará, como hasta ahora, un archivo AVI de hasta 2GB). Puede indicar diversos parámetros p. ej. determinación del tamaño de los archivos AVI que se pretende grabar. (El valor estándar es de 1 GB).

Si a continuación hace usted click en Captura, dentro de la ventana principal, el FASTCAP capturará mientras haya espacio disponible en el disco. En este proceso se crean y nombran automáticamente varios archivos AVI del tamaño preestablecido. La secuencia sucesiva de los discos utilizados se rige por la definición en los parámetros de captura. En cada una de las particiones afectadas se ubica un directorio con el nombre indicado en los parámetros y en el que se guardan los ficheros de vídeo.

Una vez finalizado el proceso de captura, podrá usted modificar el nombre de los archivos y hacer que se registre automáticamente una lista de reproducción.

Diferencias y nuevas funciones de la versión 1.3

Aparte de la opción de fijación Bugfix propia, disponible en las funciones de captura, se han integrado otras posibilidades más.

A continuación se exponen las modificaciones más importantes presentes en la versión 1.3:

Resumen de las nuevas funciones:

·	La función de borrado (Scrubbing) dentro de un archivo AVI seleccionado se soporta ahora por FASTCAP.

·	Se soporta la captura y la memorización de fotogramas sueltos procedentes de un archivo AVI y/o de una fuente viva, como archivo gráfico BMP.

·	''Función Storyboarding''. En la presentación de listas de FASTCap cabe la posibilidad de modificar por separado la secuencia de los clips. Especificando un prefijo numérico en la secuencia de clips, ésta se conserva en los posteriores procesos de importación a programas de edición tales como, por ejemplo, Ulead Media Studio.

Sobre las diferentes funciones:

Scrubbing (borrado):

En FASTCAP, seleccionar el archivo AVI deseado haciendo clic con el ratón, y desplazar el cursor en la barra de control hacia un archivo AVI.

Al lado de este cursor siempre hay un botón que permite moverse entre los diferentes cuadros del archivo AVI seleccionado, hacia delante y hacia atrás.

Captura de fotogramas sueltos en FASTCAP:

Esta nueva función permite en FASTCAP el almacenamiento en memoria como archivos Bitmap (bmp) de fotogramas sueltos, procedentes de una fuente de rodaje conectada con la AV Master (cámara o aparato de vídeo), o tomados de un archivo AVI.

a) Memorización de fotogramas sueltos de una fuente en vivo:

Hacer clic con el ratón en el botón 'Captura de un fotograma' de la barra de control, situado junto al botón de captura 'normal' AVI. De esta forma, el archivo Bitmap correspondiente se almacena en el directorio en curso con el nombre y extensión Stillxxxx.bmp.

El directorio en curso será el que se seleccione dentro del árbol de directorios de FASTCAP.

La misma función puede ser seleccionada a través del punto de menú Clips\Captura de un fotograma.

b) Fotogramas de archivos AVI:

Marque el archivo AVI que corresponda, entre en la posición deseada mediante la función Scrubbing y pulse la tecla derecha del ratón. En el menú que aparece tras esta operación se pregunta el nombre del directorio destino para guardar el archivo Bitmap del fotograma que se trata de grabar.

La misma función puede ser seleccionada a través del punto de menú Clips\Guardar como bitmap.

''Función Storyboarding'':

En algunas producciones puede necesitarse la visualización y el montaje o acoplamiento rápido de escenas. Para estos casos, FASTCAP permite clasificar las escenas en el orden deseado, así como el cambio automático de denominación conforme a la secuencia seleccionada. Los clips pueden importarse en la secuencia definida para posteriores tratamientos.

Para realizar estas funciones es preciso entrar en la visualización de detalles, dentro del menú Ver\Detalles. En esta forma de presentación, las escenas pueden desplazarse a las posiciones que se desea, mediante la simple operación de marcar y desplazar Drag & Drop. Una vez ordenados los archivos AVI en la forma deseada, basta con marcar los clips que interesen y definirlos dentro del punto del menú ''Clips\Definición de secuencia''.

Los clips seleccionados se colocarán en las posiciones definidas, y se complementarán con un prefijo numérico.

Instalación del software:

Para instalar el software basta con arrancar el programa SETUP.EXE. Las copias Backup deben instalarse en el subdirectorio DRV de la ruta donde está instalado el software de la AV Master. De esta forma se facilita la nueva instalación manual de componentes aislados del programa. Para instalar manualmente los controladores, entrar en el panel de control Multimedia, pasar a la página 'Dispositivos' y hacer clic en 'Agregar...'. Pasar a la primera entrada, titulada 'Controlador actualizado o no listado' y hacer clic en 'Aceptar'. Seguidamente, introducir la ruta correcta o localizarla con ayuda de la función 'Examinar'. Tras estas operaciones se obtendrá un listado de todos los controladores de la AV Master, de forma que es posible realizar su nueva instalación.

Solución de problemas:

Arrancar el sistema para comprobar si el controlador núcleo AV Master se inicia correctamente. Entrar en el panel de control y hacer doble clic en 'Multimedia'. Pasar a la página 'Dispositivos' y en el apartado 'Otros dispositivos Multimedia', seleccionar el 'controlador núcleo ///FAST AV Master'. Pulsar el botón 'Propiedades'. Verificar si la línea de 'Estado' indica que el controlador está disponible y se ha arrancado. Si no es este el caso (por ejemplo, puede ocurrir que el controlador esté disponible, pero que no se haya arrancado) consúltese el problema 1 que se expone a continuación.

1) Aparece el mensaje "Fallo por lo menos de un servicio o fallo del controlador al arrancar el sistema":

Abrir el visualizador de eventos y comprobar si el controlador núcleo "avmdrv32" de la AV Master ha fallado al arrancar. Puede probarse utilizando otra dirección base de memoria (véase la descripción más adelante). Si solamente se han conmutado las condiciones del sistema (sin volver a arrancarlo) probar aplicando una señal de vídeo en la entrada de la AV Master.

2) FASTCap o VidCap: no soporta el formato de vídeo:

Véase el problema 1.

3) FASTCap o VidCap: imposible dibujar este formato de datos:

Véase el problema 1.

4) Reproducción a saltos:

Probar a reproducir el archivo utilizando FASTCap. Si el problema no se soluciona es síntoma de que el disco duro no tiene suficiente velocidad de transferencia de datos para reproducir el archivo.

5) No es posible arrancar de nuevo el sistema:

Conflictos en la configuración de interrupciones IRQ en los ajustes CMOS del sistema, o en los recursos (IRQ/memoria) bajo Windows NT. Si al encender el sistema no se produce el arranque, basta con retirar una de las tarjetas de circuito impreso (que no tiene porque ser la AV Master) e intentar de nuevo el arranque. Una vez solucionados los conflictos de recursos, colocar de nuevo la tarjeta en el sistema y probar otra vez a arrancar.

Cuando se necesite cambiar la dirección base de la tarjeta AV Master, arrancar el panel de control Multimedia y seleccionar la página 'Dispositivos'. En el apartado 'Otros dispositivos Multimedia', seleccionar el controlador núcleo AV Master y pulsar los botones 'Propiedades' y 'Configuración' del cuadro de diálogo que aparece a continuación.

Tras estas operaciones es posible cambiar la dirección base de la tarjeta. ¡EVÍTESE cualquier intento de modificar la interrupción! Estas modificaciones solamente pueden hacerse en condiciones apropiadas con muy pocos tipos de BIOS. Para modificar la interrupción es preciso recurrir a la configuración CMOS del sistema.

Si aparece el mensaje de que se está utilizando el controlador núcleo en un momento dado, cerrar todos los programas que estén utilizando la AV Master. El mensaje en cuestión también puede aparecer cuando se está utilizando el controlador mezclador de ondas wave/mixer como controlador de audio sólo, o cuando éste está registrado en el sistema como 'controlador preferente'. Para solucionar el conflicto que se presenta en estas condiciones, desinstalar el controlador mezclador de ondas wave/mixer, cambiar el ajuste de controlador núcleo, e instalar de nuevo manualmente el controlador mezclador de ondas wave/mixer.

El panel de control Multimedia tiene el problema de que paraliza su contenido en el mismo momento de la actualización correctamente realizada. El resultado es que al desinstalar el controlador de audio da la impresión de que se elimina también el controlador mezclador (aunque en realidad no desaparece). Es preciso cerrar el panel de control y volver a abrirlo para, entonces, eliminar el controlador mezclador (que aparece como tal).